## Slide 1: Koninklijke Rotterdamse Lloyd
Route ms. Willem Ruys
Rotterdam, Southampton, Port Said, Suez, Colombo, Singapore, Melbourne,
Sydney, Wellington, Callao, Balboa, Port au Prince, Port Everglades, Bermuda,
Southampton, Rotterdam.
rev. -2.1

## Slide 2: Schepen van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd
Langsdoorsnede en Schaalmodel ms. Willem Ruys
Harry van der Brugh rev-1

## Slide 3: Meubilering en artistieke aankleding
ms. Willem Ruys
Harry van der Brugh rev-1
Linker foto.
Conversatiezaal met trap
naar de veranda
Rechter foto.
Eetsalon eerste en tweede klasse.

## Slide 4: Technische Crew
ms. Willem Ruys
HWTK H.J.Hum met een aantal WTK’s op het sportdek (1962).

## Slide 5: Technische Crew
Foto’s: Piet Boerboom
2e WTK Scheggetman met de dagploeg.
Vlnr: 2e WTK De Dreu en Bisschop, schrijver Draayer, 2e WTK Scheggetman en van Uitert.
Midden: 5e WTK Provo, 3e WTK Noordzij, 4e WTK Van Burk, onbekend.
Boven: 3e WTK Kok, 2e Elec. Van Nijnatten, onbekend, onbekend, 3e WTK Louts, 1e Elec. De Boer.

## Slide 6: Vrije uurtjes van de WTK’s
Foto’s: Piet Boerboom
3e WTK Smits en
Piet Boerboom.

## Slide 7: De Grand Lady
Foto’s: J. van Gasteren
16 oktober 1963
Harry (HZS Utrecht) met Familie a/d Nieuwe Waterweg om broer Ad uit te zwaaien.

## Slide 8: Captains Diner 1964 (van de Heuvel)
Ad van der Brugh draagt zorg voor bediening

## Slide 9: m.s. Willem Ruys
Diner Ter gelegenheid van de verjaardag Koningin Juliana
Donderdag, 30 april 1964

## Slide 10: Technische Info
Technische Afkortingen en Symbolen
Afkorting:
b = bruto registerton (brt)
n = netto registorton (nrt)
d = draagvermogen = dead weight (dwt)
L.o.a = Lengte over alles
L.o.l = Lengte over loodlijn
C.w.l. = Constructie waterlijn
HOTLO
H = Hesselmanverbrandingskamer
O = direct Omkeerbaar
T = Tweetakt
L = Langsspoeling
O = Drukvulling
2ew = 2-takt enkelwerkend
4ew = 4-takt enkelwerkend
M.E.P. = Mean Effective Pressure
Symbolen:
Peff = Effectief of as vermogen Pi = Inwendig of geïnduceerd vermogen pi = Gemiddelde geïndiceerde druk d = Cilinder-diameter s = slag (zuiger) n = Aantal omwentelingen per minuut z = Aantal cilinders a = 1 voor 2-Takt
a = 2 voor 4-Takt ½ voor een 4-Takt dieselmotor????
Cilinder constante: ( ¼ x π x d² x s)
Motor-constante: (¼ x π x d² x s) x z x a
Kracht op de zuiger: Fzuiger = pi x (¼ x π x d²)
1 pk = 736 W
1 Reg. Ton = 2,83 m3
PAMETRADA
Parson And Marine-Engineering Turbine Research And Development Association

## Slide 11: ms. Willem Ruys
Info Voortstuwingsinstallatie
m.s. Willem Ruys (1947-1965)
21119 brt. - 12010 nrt. - 4925 dwt.
Lengte: 192,38 m – Breedte: 25,01 m – Diepgang: 8,90 m
11 dekken.
(8x) Schelde-Sulzer 2ew 8 cil.
Vermogen: 4000 A.P.K. bij 215 omw/min.
Totaal Vermogen: 32000 apk.
(2x) schroefas met drieblad schroef.
Vaarsnelheid: 22 kn.
(3x) Stork 2ew 8 cil. Hulpmotor
(1x) Stork 4ew 6 cil. Hulpmotor

## Slide 12: ms. Willem Ruys
Specificatie Hoofdmotor
(8x) Schelde Sulzer 2ew 8 cil.
“Sulzer-Winterthur” (2x)
“De Schelde” (6x) in Licentie gebouwd.
Aantal Cilinders : 8
Cilinderdiameter : 580 mm
Slaglengte : 840 mm
Vermogen : 4025 A.P.K.
Omwentelingen/min : 215
Pi : ± 5,8 Kg/cm2 (bar)
Ƞ mechanisch : ± 0,82
Pe Gem. eff. druk : 4,75 Kg/cm2 (bar)
Gem. zuigersnelheid : 6,0 m/sec
A.P.K. : 4025
Slip A.S.E.A. koppeling : 1,2 %
Ƞ Tandwielkast : 98,5 %
Totaal Vermogen aan de koppeling na stuwblok :
8 x 4025 x 0,988 x 0,985 = 31336 A.P.K.
Spoellucht leiding
Brandstofpomp
Uitlaat leiding
Uitlaat koelwater leiding
Aanzetlucht leiding
Koelwater leiding

## Slide 13: ms. Willem Ruys
Stork Hulpmotor met Generator
(4x) Stork Hulp Dieselmotoren met Generator.
Type : 2-Takt (3x) 4-Takt (1x)
Aantal Cilinders (z) : 8 6
Cilinderdiameter (d) : 390 mm 400 mm
Slaglengte (s) : 675 mm 600 mm
Vermogen (P) : 1500 A.P.K. 800 A.P.K.
Omwentelingen / min : 245 300
Pe : 4,13 Kg/cm2 (bar) 5,30 Kg/m2 (bar)
Generator (shunt) : Smit-Slikkerveer Heemaf
Generator Vermogen : 1000 KW / 220 V. DC 530 KW / 220 V. DC
Tornmotor : 6 p.k.
2-Takt
4-Takt

## Slide 14: ms. Willem Ruys
Bovenaanzicht Hoofd & Hulp-Machinekamer
Achter M.K.
Voor M.K.
Hulp M.K.
6: Hoofdmotor 9: Tandwielkast 58: Stork 2-takt hulpmotor (3x)
7: Spoelpomp 10: Smeeroliepomp TWK 66: Stork 4-takt hulpmotor (1x)
8: Electromagnetische koppeling 11: Smeeroliekoeler TWK

## Slide 15: ms. Willem Ruys
Zijaanzicht Hoofd-Machinekamer
1: Vlamdover hulpmotor
2: Geluidsdemper hulpmotor
3: : Vlamdover hoofdmotor
4: Geluidsdemper hoofdmotor
5: Uitlaatgassenketel
6: Hoofdmotor
7: Spoelpomp
8: ASEA Koppeling
9: Tandwielkast

## Slide 16: ms. Willem Ruys
Doorsnede Hoofdmachinekamer
5: Uitlaatgassen ketel 31: Uitlaatgassenleiding hoofdmotor
6: Hoofdmotor 42: Stabiliteitstank
9: Tandwielkast 58: Hulpmotor
13: Hoofd Schakelbord 91: Brandstofbunker
14: Aanzetluchtvat

## Slide 17: ms. Willem Ruys
Doorsnede Hulpmachinekamer (Verdampers)
28: Filter 44: verbindingskanaal Slingertank
33: Rookgasleiding hulpstoomketel 45: Brandstofolietank
34: Hulpstoomketel 92: Slingertank
35: Verdamper Installatie 107: Condensor voorwarmer

## Slide 18: ms. Willem Ruys
Doorsnede Hulpmachinekamer
36: Turbogenerator 76: Voeding-pomp
37: Condensor 82: Condensaatpomp
44: Verbindingskanaal slingertank 83: Vacuüm koelinstallatie
45: Brandstoftank 84: circulatiepomp
70: Distillaatkoeler 92: Slingertank
71: Spuipomp 101: Schakelkast Turbogenerator
72: Warmzoutwaterpomp

## Slide 19: ms. Willem Ruys
Doorsnede Stork Turbogenerator
Fabricaat Turbine: Stork Stoomdruk: 7 barg
Generator shunt: Smit Aftapdruk: 2 barg
Toerental n: 7000 omw/min Vacuüm: 90 %
Generator Vermogen: 600 KW Koelwatertemperatuur: 30
Stoomverbruik bij 6000 kg/h aftap: 10000 kg/h, Stoomverbruik bij 0 kg/h aftap: 5900 kg/h

## Slide 20: ms. Willem Ruys
Schelde-Sulzer Hoofdmotor in aanbouw

## Slide 21: ms. Willem Ruys
Schelde-Sulzer Hoofdmotor met ASEA Slipkoppeling

## Slide 22: ms. Willem Ruys
Schelde-Sulzer Hoofdmotor

## Slide 23: ms. Willem Ruys
Bovenaanzicht M.K., Tandwielkast - A.S.E.A. Electrische koppeling
A.S.E.A. Electrische koppeling

## Slide 24: ms. Willem Ruys
Vooraanzicht/doorsnede Tandwielkast
Tandwielkast: K.M.S.
Stuwblok Type: Mitchell
Ф st.c. Rondsel: 1506,90 mm
Ф st.c. Wiel: 2293,10 mm
Hartafstand rondsels: 3800 mm
Hartafstand Rondsel-Wiel: 1900 mm
n Rondsel : 212,4 omw/min
n Wiel : 140 omw/min
Tanddruk: 35600 kg
Omtreksnelheid: 16,8 m/sec
Ƞ Tandwielkast 98,5 %
Stuwdruk: 80000 kg
Vermogen Rondsel 0,988x2x4025 = 7953 P.K.
Vermogen schroefas: 4x7953x0,985 = 15670 P.K.

## Slide 25: ms. Willem Ruys
Hoofdschakelbord (in Achter-machinekamer)

## Slide 26: ms. Willem Ruys
Manoeuvreerstand-lessenaar Hoofdmotor

## Slide 27: ms. Willem Ruys
Vooraanzicht van de Telegraaf Hoofdmotor

## Slide 28: ms. Willem Ruys
Foto’s: Piet Boerboom
Piet Boerboom aan de manouvreerstand (Piano)

## Slide 29: ms. Willem Ruys
Hulpwerktuigen

## Slide 30: ms. Willem Ruys
Hulpwerktuigen

## Slide 31: ms. Willem Ruys
Hulpwerktuigen/vriesinstallatie

## Slide 32: Eerbetoon aan wijle Werktuigkundige Jan Paans
Tekening gemaakt door Jan Paans

## Slide 33: Afscheid van de Willem Ruys
ms. Willem Ruys Madeira juli1964

## Slide 34: Afscheid van de Willem Ruys
Achille Lauro
Link Titanic:
https://youtu.be/MGJO41ZNatU

## Slide 35: Afscheid van ……..
De ondergang van de Achille Lauro

## Slide 36: De Herinnering blijft
Koninklijke Rotterdamsche Lloyd
The End
https://youtu.be/vB6Liw-4rxE
https://youtu.be/RsWeTv13JmQ
https://youtu.be/03q5nSMDBmc